| (Firma) | BETRIEBSANWEISUNGSENTWURF | Nr.: Stand: 06.02.2020 Unterschrift: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT / ARBEITSPLATZ |
| Mineralwolle gilt für: (Arbeitsplatz, Tätigkeit, ggf. Betrieb, Gebäude) |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Diese Information gilt für die Verwendung und Verarbeitung, auch für den Ausbau von neuer Mineralwolle. Sie gilt nicht für alte Mineralwollen mit krebsverdächtigen Faserstäuben. - Einatmen oder Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Haut und Augen reizen. Kann die Haut entzünden. - WGK: nicht wassergefährdend |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | - Staubentwicklung vermeiden! Verpackte Dämmstoffe erst am Arbeitsplatz auspacken. Wenn die Mineralwolle nicht vorkonfektioniert geliefert wird: zentral auf der Baustelle zuschneiden. Material nicht reißen, sondern möglichst sorgfältig schneiden z.B. mit Messer oder Schere. Keine schnell laufenden, motorgetriebenen Sägen ohne Absaugung verwenden. Material nicht werfen. Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden. Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen. Abfälle, Bruchstücke, Staubsaugerinhalte staubdicht verpacken, kennzeichnen. Nur in geschlossenen Behältern aufbewahren und transportieren, das sind z. B. reissfeste Säcke, Big Bags oder Tonnen. Beim Verschließen die enthaltene Luft nicht herausdrücken. - Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Einatmen von Stäuben vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vor jeder Pause und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Nach der Arbeit bzw. vor längeren Pausen Hautpflegemittel verwenden! Produktreste sofort von der Haut entfernen, Haut schonend reinigen und sorgfältig abtrocknen. Keinen Arm- oder Handschmuck tragen. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen! Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln. Separate Putzlappen und Reinigungstücher für Haut und Maschinen oder Geräte verwenden. Anfallende Stäube und Staubablagerungen nicht mit Druckluft abblasen. Nicht trocken reinigen. Feucht reinigen oder mit Industriestaubsauger (Kategorie M) aufnehmen. Vorratsmenge am Arbeitsplatz: .......(bitte eintragen oder ganze Zeile löschen) |  |
|  | Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz! Handschutz: Bei ausschließlichem Kontakt: gegen mechanische Beanspruchung beschichtete Handschuhe. Bei Bedarf: gerbstoffhaltige Hautschutzmittel verwenden. Atemschutz: Partikelfilter P2 (weiss). Körperschutz: Staubdichte Schutzkleidung! |  |
|  | VERHALTEN IM GEFAHRFALL | Feuerwehr 112 |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. - Bei der Beseitigung größerer Mengen von verschüttetem Produkt immer Atemschutz tragen. Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! - Produkt ist nicht brennbar. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Zuständiger Arzt: ...... (bitte eintragen) Unfalltelefon: ...... (bitte eintragen) |  |
|  | ERSTE HILFE | Notruf 112 |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Ersthelfer: ......... (Bitte eintragen oder auf Ersthelferliste verweisen und/oder hier löschen) |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Abfälle, Bruchstücke, Staubsaugerinhalte zur Entsorgung sammeln in: (bitte Abfallbehälter/Sammelstelle/ggf. Ansprechpartner angeben) |